Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Εργασία 1η στην  Υπολογιστική Ρευστομηχανική (ΠΟΜ502)

Διδάσκων:    Δρ.  Ευάγγελος Ακύλας    							Εξάμηνο 1ο

Θέματα

- Να αποδείξετε τις παρακάτω χρήσιμες ταυτότητες:

2)

(3) Η πυκνότητα ενός ρευστού δίνεται από τη σχέση ρ(r,t) = x2/v0(t0+t), όπου v0 και t0 σταθερές με μονάδες ταχύτητας και χρόνου αντίστοιχα.

(α) Να βρεθεί η εξίσωση του πεδίου της ταχύτητας για μονοδιάστατη ροή, δεδομένου ότι ικανοποιείται η εξίσωση της συνέχειας και το ρευστό στο σημείο  (0,0,0) είναι πλήρως ακίνητο.

(β) Υπολογίστε το ρυθμό εισροής μάζας σε κατακόρυφο κύλινδρο που ο άξονας του εκτείνεται από το σημείο (0,0,0) έως το (0,L,0) με εμβαδόν διατομής Lv0t0.

(4) Ασυμπίεστο ρευστό ιξώδους μ και πυκνότητας ρ κινείται μεταξύ δύο παράλληλων οριζόντιων πλακών που απέχουν κατακόρυφη απόσταση h με ταχύτητα , , όπου  θετική σταθερά. Να βρεθεί, δίνοντας και εξηγώντας όλες τις υποθέσεις που έγιναν, η κατανομή της πίεσης που δημιουργεί την παραπάνω κίνηση για το χρονικό διάστημα . Σχολιάστε τι θα πρέπει να συμβεί στην κατακόρυφη διεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η παραπάνω συμπεριφορά .

(5) Αν σε συνεχές ρευστό πυκνότητας ρ, με πεδίο ροής  μία ιδιότητα του φ, ικανοποιεί την σχέση , να βρεθεί η γενική έκφραση του φ(t).

Καλή επιτυχία!